SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT .

ST – 01.06 ROBOTY MUROWE

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac konserwatorskich murów zewnętrznych związanych z Remontem budynku wielorodzinnego w Gołdapi ul. Mazurska 11.
Wymagania dotyczące Materiałów
2.1 Cegły
2.1.1 Cegły pełne
2.2 Zaprawa murarska
Zgodna z PN-EN 998-2
2.3 Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki, wsporniki
Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki, wsporniki do wzajemnego łączenia ze sobą murów, oraz do łączenia murów z innymi częściami konstrukcji lub budowli zgodne z PN-EN 845-2:2002.
2.4 Zbrojenie spoin wspornych
Stalowe zbrojenie spoin wspornych zgodne z PN-EN 845-3:2002.
Sprzęt
Wykonawca powinien dysponować sprzętem pomiarowym odpowiednim do wymagań Robót:
 mieszarka do zapraw,
 elektronarzędzia ręczne,
 rusztowania,
 żuraw samochodowy 6 – 10 T
Roboty Przygotowawcze
Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace przygotowawcze: prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków, dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego w przypadku przygotowywania zapraw murarskich na placu budowy zorganizowanie węzła do przygotowywania zapraw z wyposażeniem zapewniającym wymagane warunki magazynowani i dozowania składników zapraw.
4.1. Ogólne zasady wykonywania robót murarskich
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, w pionie, z zachowaniem zgodności z projektem co do odsadzek, uskoków, otworów itp. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów poszczególnych części murów podczas wykonywania obiektu nie powinna przekraczać: 4 m dla murów z cegły i 3 m dla murów z bloków i pustaków. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów niż 3m należy wykonać strzępia schodowe lub zastosować przerwy dylatacyjne. Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą. Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegły suchej. Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone za zgodą Inżyniera i pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, kominy itp.) mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0°C. Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniżej 0°C, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym, Wyd. ITB 1987r. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
  1. Mury z cegły ceramicznej
W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań, należy przyjmować grubość normową spoiny:
 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17mm, a minimalna 10mm,
 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna - 5mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm (murowanie na tzw. puste spoiny).
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych, z wyjątkiem ścian najwyższej kondygnacji, nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł, Połówek i cegieł ułamkowych można używać przy zastosowaniu cegieł całych w liczbie, co najmniej 50% całkowitej liczby cegieł i przy wystarczającym przewiązaniu spoin. W filarach i słupach niedopuszczalne jest zastępowanie całych cegieł połówkami. Stosowanie cegieł połówkowych i mniejszych może dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania prawidłowego wiązania. Ścianki działowe o grubości ¼ cegły należy murować na zaprawie cementowej o wytrzymałości na ściskanie nie niższej niż 3 MPa, przy czym przy rozpiętości powyżej 5,0m lub przy wysokości powyżej 2,5m należy stosować zbrojenie z bednarki lub z prętów okrągłych, w co czwartej spoinie. Zbrojenie należy zakotwić w spoinach ścian nośnych, a w przypadku wykonania w ścianie otworu drzwiowego - również i w powierzchni ościeżnicy przylegającej do ściany.
  1. Zaprawy budowlane
Do wykonania konstrukcji murowych i innych elementów murowanych stosować należy zaprawy cementowe lub cementowo-wapienne. Rodzaj zapraw oraz ich parametry techniczne stosować zgodnie z projektem wymiarowania konstrukcji murowych oraz wymaganiami normy PN-EN 998-2 Wymagania dotyczące zapraw do murów.
Przy wykonywaniu zapraw należy stosować objętościowe dozowanie wody kruszywa oraz wagowe dozowanie spoiwa i dodatków. Przy dozowaniu objętościowym piasku do zapraw należy uwzględniać wzrost objętości piasku wilgotnego. Należy stosować mechaniczne mieszanie zapraw przy pomocy mieszarek. Mieszanie powinno zapewnić jednorodność zapraw. W pierwszej kolejności należy wymieszać składniki suche (kruszywo i cement) aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie dodać wodę i dalej mieszać do uzyskania jednorodności. Do przygotowania zapraw należy stosować wodę ze źródła poboru wody pitnej. Woda powinna wykazywać pH co najmniej 4, nie powinna zawierać siarkowodoru w ilości ponad 20 mg/l, siarczanów ponad 600 mg/l i soli w suchej pozostałości ponad 1500 mg/l. Przygotowane zaprawy należy zużyć w czasie: zaprawę cementową – 2 godzin (przy temperaturze powyżej 25°C – 0,5 godziny), zaprawę cementowo-wapienną – 5 godzin (przy temperaturze powyżej 25°C – 1 godziny)
Kontrola jakości
W szczególności kontrola powinna obejmować sprawdzenie cech geometrycznych murów. Dopuszczalne odchyłki wymiarów podano poniżej.
5.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz bloczków betonowych. Dopuszczalne odchyłki dla murów (mm) z cegły i pustaków
Lp. Rodzaje odchyłek ceramicznych: mury, spoinowane, mury, niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów:
na długości 1m 3 6 4
na całej powierzchni ściany pomieszczenia 10 20 -
2. Odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi:
na wysokości 1m 3 6 3
na wysokości 1 kondygnacji 6 10 6
na wysokości ściany 20 30 15
3. Odchylenia od kierunku poziomego górnej
powierzchni każdej warstwy muru:
na długości 1m 2 2 2
na całej długości budynku 15 30 30
4. Odchylenia od kierunku poziomego górnej
powierzchni każdej warstwy muru:
na długości 1m 2 2 -
na całej długości budynku 10 20 -
5. Odchylenia przecinających się powierzchni
muru od kąta przewidzianego w projekcie
(najczęściej prostego):
na długości 1m 3 6 10
na całej długości ściany - - 30
Odchylenie wymiarów otworów w świetle
ościeży dla otworów o wymiarach:
do 100 cm szerokość
wysokość
+6, -3
+15, -10
+6, -3
+15, -10
6.
powyżej 100 cm szerokość
wysokość
+10, -5
+15, -10
+10, -5
+15, -10
± 10
  1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla kanałów wentylacyjnych z pustaków ceramicznych Dopuszczalne wychylenie trzonu z przewodami wykonanego z pustaków obmurowanych cegłą pełną od pionu na wysokości 1 kondygnacji nie powinno być większe niż ±5 mm, a na wysokości całego budynku ±10 mm, spoiny między cegłami i pustakami powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, odchylenie poprzecznego przekroju przewodu, podanego w dokumentach nie powinno być większe jak +10 i –5 mm.

Odbiór Robót
Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w SST
      7. Przepisy związane
7.1. Normy
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane
PN-B-12051:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły modularne
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki
PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane.
PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne.
PN-B-12006:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów wentylacyjnych
PN-B-12007:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów dymowych.
PN-B-12069:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły, pustaki, elementy poryzowane.
PN-B-82034:2002 Elementy nadproży ceramiczno – żelbetowych. Belki
PN-EN 845-1:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów
Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki, wsporniki
PN-EN 845-2:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów
Część 2: Nadproża
PN-EN 845-3:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów
Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych
PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozję Gatunki
PN-B-197-1:1997 Cement Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
PN-EN 206-1:2002 Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność
PN-EN 12620:2002 Kruszywa do betonu.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badania i
oceny przydatności wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z
procesów produkcji betonu.
PN-B 19306:1999 Prefebrykaty budowlane Elementy ścienne drobnowymiarowe Bloczki
PN-EN 998-2 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2 Zaprawa murarska.
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe
(PS-E)
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone Projektowanie i obliczanie
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone Projektowanie i obliczanie
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10023 Roboty murowe Konstrukcje zespolone ceglano – żelbetowe wykonywane
na budowie Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe Mury z drobnowymiarowych elementów żelbetowych z
autoklawizowanych betonów komórkowych Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z
autoklawizowanego betonu komórkowego lub z betonu kruszynowego o
otwartej strukturze.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie Kontrola wymiarowa robót
PN-ISO 7976-1:1997 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynków i elementów
budowlanych. Metody i przyrządy
PN-ISO 7976-2:1997 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynków i elementów
budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych
7.2. Inne dokumenty
1) Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
2) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych ITB